## Slide 1
10 장 Verification Languages
Aarti Gupta, NEC Laboratories America
Ali Alphan Bayazit, Princeton University
Yogesh Mahajan, Princeton University
발 표 자 : 김 미 옥
네트워크 컴퓨팅 연구실

## Slide 2
목 차
소 개
검증 방법론 : 배경
하드웨어 검증 언어
소프트웨어 검증 언어
임베디드 시스템과 SoC 에서의 검증 언어
문 제

## Slide 3
1. 소 개 (1)
Verification ( 검증 )
설계에서 명세 ( specification ) 을 제대로 구현하였는지를 살펴보는 과정
명세는 설계자의 의도, 자연어 문서, 공식적 언어 문서 등등
10 장은 검증에 관련된 task 를 나타내기 위한 공식적 ( formal ) 구문을 가진 검증언어
시뮬레이션 기반 검증 ( dynamic verification )
공식적 방법 기반 검증 ( static verification )

## Slide 4
1. 소 개 (2)
최근, 하드웨어와 시스템 차원의 표준화 활동이 적극
하드웨어 설계 언어 ( Hardware Description Language : HDL ) 의 대중화
예 ) Verilog, VHDL
하드웨어 검증 언어 ( Hardware Verification Langage : HVL ) 등장
예 ) e, OpenVera, Sugar/PSL, ForSpec
임베디드 어플리케이션의 검증 언어는 주로 표준 프로그래밍 언어를 사용
예 ) C/C++, Java
시스템 모델링 언어는 UML, SDL, Alloy
시스템 차원의 검증 언어
예 ) SystemC, SpecC, SystemVerilog

## Slide 5
2. 검증 방법론 (1)
functional specification
algorithm description
rigister transfer level (RTL)
gate netlist
transistor netlist
physical layout
<< 설계 과정 >>
추상화 수준
higher
lower
상세화 수준
more
less

## Slide 6
2. 검증 방법론 (2)
<< 설계와 검증의 관계 >>
설계
단계
검증
단계
specification
microarchitecture
RTL
gate netlist
transistor netlist
physical layout
Are they equivalent ?
Are they equivalent ?
Are they equivalent ?
Does it implement the microarchitecture ?
Does it meet the specs ?
property checking
equivalence checking

## Slide 7
2.1 시뮬레이션 기반 검증 (1)
시뮬레이션은 하드웨어와 시스템 차원의 설계에서 기능적 검증
시뮬레이션 기반 검증 ( dynamic verification )
시뮬레이션 기법의 성공은 testbench 의 개발로써 자동화가 가능
testbench 는 generator of testcase, checker or monitor of output response, coverage analyzer of design functionality 로 구성
내부 설계내용에 관한 관찰여부에 따라 black-box, white-box, gray-box
설계에 대한 모든 testcases 를 시뮬레이션하는 것은 불가능
directed testbench 는 설계 초기에 설계자의 의도에 관점을 맞춘 testcases 를 생성한다.
constrained random testbench 는 random stimuli 를 생성하므로써 설계 후반에 오류를 찾아주는 예상치못한 상황에 대한 검증에 유용
code coverage 기준은 statement/branch/toggle/expression coverage
Function coverage 기준은 state/transition covetage of Finite State Machine ( FSM )

## Slide 8
2.1 시뮬레이션 기반 검증 (2)
시스템이 복잡해짐에 따라 추상화 상위 레벨에서 설계가 중요
Transaction 은 하위 레벨의 task 들로 구성되어 상위 레벨에서의 논리적 작업을 충족시킨다. 예) shared bus 에 대한 agent 의 read transaction
시스템 차원의 검증시 transaction 기반의 testbench 를 개발
상위와 하위 레벨 사이에 transactors/BFMs ( Bus Functional Models)
이라는 adaptor 를 사용
시스템 차원과 RTL 에서 testbench 를 개발하는 일은 지루하다.
추상화와 object 기반 특성을 지원하는 언어가 필요
이러한 성질이 HDL 언어에는 결여되어 있으므로, testbench 언어, HVLs,
시스템 차원의 모델링 언어의 발생

## Slide 9
2.2 공식적 ( formal ) 검증 (1)
Testcase 에대한 설계 검증 ( DUV : design under verification ) 의 dynamic response 에 의존하지 않는다.
모든 가능한 input scenario 에 대한 주어진 명세의 정확성( correctness )를 점검하기 위하여, 설계 검증을 공식적인 수학 모형을 사용하여 분석
equivalence checking 은 DUV 가 reference design 과 등가인지를 점검
예 ) RTL 에서 gate 레벨 설계로의 논리 합성 작업동안 에러가 없다는 것을
점검하는 자동화된 하드웨어 설계
reference design 을 이용할 수 없거나 최상위 모델의 정확성이 점검될 필요가 있다면, 정확성이라는 특성 ( property ) 에 대한 설계 요구
property checking 은 설계가 공식적 명세로 표기된 정확성 특성을 만족하는지를 점검
특성을 표기하기 위하여 formal logic 또는 automata theory 를 이용

## Slide 10
2.2 공식적 ( formal ) 검증 (2)
property checking 에는 model checking 과 theorem checking
model checking 에서 DUV 는 finite state transition 으로 모형화되고 특성은 temporal logic formula 로 표기되므로, 검증은 그 공식이 그모형에서 참인지를 점검
theorem checking 에서 DUV 와 명세 모두 logic formula 로 모형화되고 그둘간의 충족관계가 theorem prover 에 의하여 연역적으로 증명
Theorem checking 은 쉽게 자동화되고 디버깅에 유용한 반증을 제공.
infinite state system 성질을 갖고 있어 고도로 자동화되지 못하며
새로운 사용자가 학습하기 어렵다.
model checking 은 상태 ( state ) 컴포넌트의 개수에 따라 기하급수적으로 증가하는 상태 공간 ( state space ) 를 갖는 문제점이 있다.
symbolic model checking 은 상태 집합을 기호적으로 조작하는 Binary Decision Diagram ( BDD ) 을 사용함으로써, scalability 는 개선되지만, BDD 의 메모리 확장으로 인하여 실패할 수 있다.
bounded model checking 은 제한된 길이의 반증을 찾기 위하여 Boolean satisfiability (SAT) 를 이용함으로써, 버그를 더 잘 찾을 수 있으나, 증명을 얻기 위한 추가적인 추론이 필요하다.

## Slide 11
2.3 단언 ( assertion ) 기반 검증
시뮬레이션과 공식적 검증의 효과를 향상시키고 둘을 효과적으로 결합시키는 시스템적 수단
모든 설계 단계에서 설계자의 의도를 파악하기 위하여 특성을 공식적 명세화
특성은 올바른 기능을 위배하는 지를 점검하기 위한 assertion 으로 사용
모듈간의 interface 를 명시하는 property 는 constraint 로 사용
이것은 해당 모듈의 input interface 에 대한 assertion 이 된다.
시뮬레이션에서 constraints 는 stimuli generator 로 번역되거나 constrained random simulation 에서는 constraint-solver 에 추가
공식적 검증에서, constraints 는 abstract 모듈에서는 명시적으로, 검증 방법에서는 묵시적으로 처리
Assertion 과 constraint 는 assume-guarantee 검증을 탐사
모듈의 output interface 에 대한 assertion 은 downstream module 의 input interface 에 대한 constraint 로 수행

## Slide 12
2.4 특성의 공식적 명세
property (특성 ) 명세 언어는 formal logic 과 automata 이론에서 유래
이론상의 문제 - expressiveness (논리가 파악할 수 있는 특성의 유형 ),
관련 특성을 점검하기 위한 복잡성
논리를 더 많이 표현할 수록, 특성을 점검하는 복잡성은 커진다.
적용상의 문제 – 사용 편리성, 도구 지원

## Slide 13
2.4.1 명제 ( propositional ) 논리
하드웨어 설계자에게 친숙한 boolean logic
Boolean 연산자 ( Not / AND / OR )
Expressiveness 는 제한적이지만, bit 레벨 하드웨어 설계에 매우 적합

## Slide 14
2.4.2 First-Order 술어 ( predicate ) 논리
임의의 집합 원소에 대하여 유한하지 않는 range 를 갖는 변수를 허용
정수 또는 실수를 추리하는 상위 레벨 시스템과 소프트웨어에 유용
Word 레벨 하드웨어 설계와 마이크로프로세서를 검증하기 위하여 사용하는 논리의 부분 집합에 대한 자동화된 의사결정 과정이 존재

## Slide 15
2.4.3 시상 ( temporal ) 논리 (1)
동시에 ( concurrent ) 수행되는 reactive system 을 명세화
전제 조건 ( proposition ) 에 의하여 레벨화된 상태 전이 ( state transition) 시스템으로 모형화
전제 조건의 해석은 상태에 따라 dynamically 변화
표준 boolean 연산자 + 4 가지 시상 연산자 ( always / eventually / next / until )
Gp : always true
Fp : eventually true
Xp : next true
pUq : p is true until q becomes true
Safety property : 나쁜 일은 일어나지 않는다.
G ( !p1_critical + !p2_critical )
프로세스 p1 과 p2 과 동시에 일어나지 않는다.

## Slide 16
2.4.3 시상 ( temporal ) 논리 (2)
Liveness property : 좋은 일은 결국 일어난다.
G ( request → F grant )
자원을 요청하는 모든 요청은 결국은 수락된다.
Precedence property : 사건의 순서
G ( !p2_req U p1_req → !p2_grant U p1_grant )
프로세서 p1 은 p2 보다 앞서서 자원을 요청하였으므로 자원을 일찍 수여
시상 논리의 다른 종류들은 시간이라는 관점에서 제안
Linear Temporal Logic ( LTL ) 는 상태를 linear sequence 로 해석
Computational Temporal Logic ( CTL ) 은 어떤 상태로부터 가능한 계산 tree 로 해석
Expressiveness 측면에서, 서로 다른 특성을 가지므로 LTL 과 CTL 은 비교 불가
LTL 의 Model checking 복잡성은 모형의 크기는 linear 이지만, 명세 크기는 기하급수적
CTL 의 모형 점검 복잡성은 둘다 linear

## Slide 17
2.4.4 정규 ( Regular ) and ω-정규 언어
시상 논리가 순서의 정규적인 특성을 나타낼 수 없다.
유한 또는 무한의 단어에 대한 상태 오토마타를 인지하는 언어
정규식 ( regular expression ) 은 3 가지의 기본 연산
연결 (concatenation) – “.”
선택 (choice) – “|”
제한된 반복 (repetition) – “*”
예를 들면, (request.(grant|error))*
grant 또는 error 를 가진 request 신호의 교대
ω-정규식 은 U.V 형식이다. V 는 식 V 를 무한 반복
종료되지 않는 시스템의 특성을 표시
ω
ω

## Slide 18
3. 하드웨어 검증 언어
하드웨어 RTL 설계에 대한 검증 언어에 초점

## Slide 19
3.1 HDL 와 프로그래밍 언어와의 interface (1)
RTL 설계는 표준 HDL 로 구현, 예) Verilog, VHDL
Testbench 는 하드웨어와 합성될 필요가 없다.
RTL 보다 상위 레벨에서 구현
C/C++, Perl 같은 소프트웨어 프로그래밍 언어로 구현
표준 프로그래밍 언어의 interface 를 통해 HDL simulator 와 통합
시뮬레이터의 속도를 저하시키고 새로운 변수 타입 ( 128-bits bus ) 을 정의하는 등의 고된 개발 노력
Property 명세에서, VHDL 은 상이한 엄격성 (severity) 레벨을 가지는 static assertion 을 지원
Verilog 는 명시적 구문은 없지만, “if”, “$display” 로 유사한 효과 구현

## Slide 20
3.1 HDL 와 프로그래밍 언어와의 interface (2)
Example 10.1 : 두개의 신호 A, B 가 동시에 1 이 아니다.
( 바람직하지 않는 경우 )
Assert ( A NAN B )
report “error: A & B cannot both be 1”
severity 0;
VHDL 단언
Always ( A or B ) begin
if ( A & B ) begin
$display (“error: A = B = 1”)
$finish;
end
end
Verilog 단언

## Slide 21
3.2 open 검증 Library (1)
Temporal property 는 HDL 에서 checker 또는 monitor 를 사용하여 표시
고된 개발 노력
재사용 가능한 monitor 의 개발에 관심 집중
예로서, Accellera 사의 Open Verification Library ( OVL )
독립된 언어가 아니라, Verilog 또는 VHDL 설계 기술서 내에 공동의 temporal 명세를 점검하기 위한 모듈들의 집합

## Slide 22
3.2 open 검증 Library (1)
Example 10.2 : PCI Local Bus 명세
( reset 동안 AD, C/BE#, PAR, RST# 신호가 움직이는 것을 방지 )
assert_always master_reset ( clk, !rst_, ! | ( ad, cbe_, par ) );
Verilog’ OVL – 각 신호에 대응하는 변수 존재
assert_always 는 monitor 라이브러리 명
master_reset 는 assert_always 의 인스턴스
Clk 신호가 상승 모서리일 때마다 !rst_ 가 1 일 때마다 monitor 는 다음의 파라미터를 true 로 판단해야 한다
각 bit 들, ad, cbe_, par 의 bitwise-or 의 부정 (!) 은 시물레이션동안 항상 유지 ( hold ) 해달라는 간단한 safety 특성

## Slide 23
3.2 open 검증 Library (2)
Example 10.3 : PCI Local Bus 명세
( !stop_ 신호가 나온후 1 - 3 클럭 사이에 frame_ 이 1이 되는지를 점검)
assert_frame# (1, 1, 3) check_frame_da ( clk, true, !stop_, frame_ );
OVL 은 추가적인 검증 도구의 필요없이 Verilog, VHDL, 혼합 시뮬레이터와 함께 사용 가능
Open 이므로 라이브러리 수정이 용이
시물레이션 속도를 저하시키지 않는다.
주로, safety 특성 점검에 사용되고 liveness 또는 공식적 검증에는 비효율
전통적인 시뮬레이션 기반 에서 단언 기반 으로 변천
3개의 옵션 파라미터인 # (1,1,3) 은 엄격성 수준, 최소 클럭수, 최대 클럭수

## Slide 24
3.3 Temporal e (1)
Verisity’s e 언어는 IEEE DASC 표준 검증 언어로 채택
Object-oriented 프로그래밍 구문
Aspect-oriented 프로그래밍 지원 – 본래의 코드를 변경하지 않고 환경에 대한 functionality 를 조정
testbench 언어로서 stimuli 생성구문
특성 명세 지원
시뮬레이션 기반 과 공식적 검증, 둘다 사용

## Slide 25
3.3 Temporal e (2)
Example 10.4 : stimuli 생성
( Ethernet frame 을 모형화하여 %payload 로 선언된 데이터 필드)
Struct payload {
%id :byte;
%data :list of byte
keep soft data.size() in [ 45 .. 1499 ]
}
“%” 는 field 명앞에 붙이고 DUV 에게 보내지는 데이터를 나타냄
Keer soft 약속어는 변수값의 범위

## Slide 26
3.3 Temporal e (3)
Example 10.5 : 사용자 정의 함수
( stimuli 를 serially DUV 에게 전송)
var bitList: list of bit;
bitList = pack ( packing.low, my_frame );
For each (b) in bitList {
‘testbench.duv.transmit_stream0’ = b;
wait cycle; };
pack 은 모든 데이터 필드를 비트들의 리스트로 모은다.
my_frame 은 struct frame 의 인스턴스

## Slide 27
3.3 Temporal e (4)
Example 10.6 : PCI 명세
( master 가 IRDY# 신호 에 대해 TRDY# 신호의 상태와 무관하게 현재의 데이터 전송 을 끝낼때까지 IRDY# 또는 FRAME# 를 변경하지 않는다.)
Expect @new_irdy => {
[ . . ] * ( ( not @irdy_rise) and ( not change (frame_1) ) );
@data_phase_complete } @sys.pci_clk;
Else
dut_error ( “Error, IRDY# or FRAME# changed”,
“before current data phase completed.”);
이벤트들은 미리 정의되어 있다고 가정 ( @event )
IRDY# 신호가 assert 될 때마다 ( @new_irdy ), IRDY# 는 deassert ( @irdy_rise )

## Slide 28
3.4 OpenVera and OVA (1)
Synopsys 사의 OpenVera 는 C++ 과 구문이 유사하고 functionality 측면에서 e 와 비슷한 testbench 언어
OpenVera Assertion ( OVA ) 는 독립된 언어
OpenVera suite 의 일부
OVA 와 유사한 Checker 라이브러리인 OVA IP

## Slide 29
3.4 OpenVera and OVA (2)
Example 10.7 : PCI 명세
( 예제 10.3 의 OVA 버전 : !stop_ 신호가 나온후 1 - 3 클럭 사이에 frame_ 이 1이 되는지를 점검 )
clock posedge clk {
event chk :
if ( negedge stop_ ) then
# [ 1..3 ] posedge frame_;
}
assert frame_chk : check ( chk )
샘플링 클럭, 이벤트, 상응하는 동작의 명세에 주의
If – then 구현 작업이 프로그래밍 언어의 조건문과 유사
# 는 cycle delay 연산자
참조) 23 page

## Slide 30
3.5 ForSpec
Intel 의 명세 와 모델링 언어
ForSpec Temporal Logic ( FTL ) 이 근원
정규 언어 연산자, LTL 스타일의 temporal 연산자들로 구성
큰 규모의 설계에 대한 모듈 검증에 적합한 assume-gurantee 검증 패러다임
예를 들면, asynchronous set
accept ( boolean_expr & clock ) in formula_expr
예를 들면, asynchronous reset
reject ( boolean_expr & clock ) in formula_expr
최근, ForSpec 구문은 OVA 버전 2.3 에 추가
특히, temporal formula 개념에 추가된 temporal 연산자는 followed_by, triggers, until, next, wnext

## Slide 31
3.6 특성 명세 언어 (1)
공식적 특성 명세를 위한 Accellera 사의 Property Specification Langage ( PSL )
IBM 의 Sugar 언어로 부터 기원
처음에는 CTL 에 기반
LTL 에 기반한 Sugar 버전 2.0 에 기초
Assertion 기반 검증을 위한 LTL 의 장점은 semantics 가 시뮬레이션 기반 방식에 자연스럽다. 즉, 한번에 단독 경로를 추적한다.
CTL 은 모델 점검 복잡성에서는 효과적이지만, 시뮬레이션 기반 방식을 지원하기 어렵다.
공식적 검증에서 CTL 은 Optional Branching Extension ( OBE ) 을 통하여 PSL 에서 지원
PSL 특성은 4 계층으로 구성 – Boolean layer, temporal layer, verification layer, modeling layer
정규식 연산자 2 개 유형
strong suffix – 끝에 ! 가 붙어서 시뮬레이션을 끝낼 때까지 연산자를 유지
week suffix - ! 가 없는 경우로서 true 가 될 기회가 완전히 사라졌을 때에만
유지하지 않는다.

## Slide 32
3.6 특성 명세 언어 (2)
Example 10.8 : PCI 명세
( 예제 10.3, 10.7 의 PSL 버전 : !stop_ 신호가 나온후 1 - 3 클럭 사이에 frame_ 이 1이 되는지를 점검 )
참조) 23 page
참조) 27 page
assert always ( !stop_ → eventually! frame_ );
위의 명세는 frame_ 신호가 1 이 되면 정성적이 된다.
Eventually! 연산자는 stop_ 신호가 나온후 1 – 3 사이클내에서 동작하라는 명세를 못한다.

## Slide 33
3.6 특성 명세 언어 (3)
Example 10.9 : PCI 명세
( request-acknowledge 순서 다음에 꼭 8 번의 데이터 전송이 있는 특성)
always { req; ack } |=> { start_trans; data [=8]; end_trans }
SERE ( Sugar Extended Regular Expression ) 를 사용하여 표시
Ack 신호가 나간후 ( |=> ) 꼭 one cycle 에 start_trans 신호가 나온다는 특성을 명세
표기 [ =8 ] 는 꼭 연속일 필요가 없는 반복 연산자이고 인수가 8 이다.
{ !data [*]; data; !data[*] } [*8]
각 특성의 샘플링 클럭 혹은 디폴트 클럭을 명시
위의 예는 [=8] 과 등가의 SERE

## Slide 34
3.6 특성 명세 언어 (4)
Example 10.10 : PCI 명세
( 의미있는 주소 비트 AD[0] 가 데이터 전송 중에 1 이 되지 않도록 하는 특성)
sequence SERE_MEM_ADDR_PHASE = { frame_; !frame_ && mem_chd};
property PCI_VALID_MEM_BURST_ENCODING =
always {SERE_MEM_ADDR_PHASE} |→
{!ad[0]} abort !rst_ @(posedge clk);
assert PCI_VALID_MEM_BURST_ENCODING;
|→ 는 weak suffix 를 함축 연산자로서, 첫번째 순서가 올때마다 두번째 순서를 알고 자 한다.
특성 명세 내에서 sequence 약속어를 사용
특성들은 단언문으로 주어지고 검증 도구에 의하여 점검된다.

## Slide 35
4. 소프트웨어 검증 언어
임베디드 시스템 어플리케이션에 관련된 소프트웨어 검증에 초점
하드웨어 설계 산업과 비교하면, 검증 언어의 표준화에 소극적
검증의 복잡성을 희소시키려는 노력
소프트웨어의 정확성 ( correctness ) 는 Floyd-Hoare 스타일 assertion 유형으로 표시
기능 검증을 위하여 동작 ( action ) 들에 대한 invariants, 선후 조건들을 표시
행동 ( behavioral ) 검증을 위한 시상 논리 공식을 표시

## Slide 36
4.1.1 C/C++ 프로그램 검증
루슨트 테크날리지의 VeriSoft 프로젝트는 C/C++ 에 직접 명시된 단언에 대한 교착상태와 위반을 검색의 초점
SLAM 프로젝트는 MS 에서 C 로 쓰여진 디바이스 드라이버의 정확성을 증명하기 위하여 사용
Correctness 라는 요구사항을 제공하는 SLIC 언어 사용
이러한 요구사항은 safety 특성을 점검하는 오토마타를 구현하는 특별한 프로시저로 번역
검증은 유한 상태 추상 모델을 구하여 모델 점검을 수행하고 필요하면 추상 모델을 개정한다.

## Slide 37
4.1.2 Java 프로그램 검증 (1)
Extended Static Checker for Java ( ESC/Java ) 는 static 점검과 type checking을 수행
일상적인 프로그램 오류를 파악하는 검증 조건들을 자동으로 생성
이러한 조건들은 backend theorem prover 에서 조사
사용자가 theorem prover 에서 사용하는 요구사항을 주석 ( annotation ) 언어로 제공

## Slide 38
4.1.2 Java 프로그램 검증 (2)
Example 10.11 : PCI 명세
( integer multisets 을 가지는 클래스 정의)
1 class Bag {
2 //@invariants 0<=size && size <=elements.length
3 int size;
4 int [ ] elements;
5 // @requires input != null
6 Bag ( int [ ] input ) { ….. }
7 int extractMin () { …….. }
8 }
라인 2 와 5 는 ESC/Java 사용, 라인 2 는 매번 클래스 초기화시에 유지
라인 5 는 다음 작업에 대한 선조건을 명시

## Slide 39
4.1.2 Java 프로그램 검증 (3)
Bandera 와 JavaPathFinder ( JPF )은 다양한 프로그램 분석 방법과 유한 상태 모델을 구하기 위하여 추상화를 사용
Bandera 프로젝트는 Bandera 명세 언어 ( BSL ) 개발에 초점

## Slide 40
4.2 소프트웨어 모델링 언어
Unified Modeling Language ( UML ) 은 객체기반 소프트웨어 시스템 설계 표준
실시간 및 임베디드 시스템의 명세와 모델링에도 관심
요구사항 명세를 위하여 Object Constraint Language ( OCL ) 를 UML 의 일부로서 개발
자동차 또는 항공기 어플리케이션에서 임베디드 소프트웨어 개발에 UML 모델을 시뮬레이션하는 도구가 보편화
통신 시스템에는 Specification and Description Language ( SDL ) 가 일상적인 언어

## Slide 41
5. 임베디드 시스템 검증/ SoC 언어
C++ 기반의 모델링 플랫폼으로서 소프트웨어 모듈 뿐 아니라, RTL 에서의 하드웨어 모듈 추상화, 시스템 레벨, 행동 ( behavioral ) 레벨을 지원
DUV , testbench 를 작성
플랫폼은 클래스 라이브러리 와 시뮬레이션 커널을 제공
트랜잭션 기반 testbench 를 개발
5.1 시스템 차원의 모델링 언어
5.1.1 SystemC 와 SystemC 검증 언어

## Slide 42
5.1.2 SpecC
C 를 기반으로 하는 실행가능한 모델링 언어
하드웨어, 소프트웨어 codesign 을 목표
시스템 레벨 설계에서 통신과 계산을 분명하게 분리
5.1.3 SystemVerilog 와 SystemVerilog assertion
Verilog HDL 의 확장
Acellera 가 표준한 버전 3.1 이 최신
트랜잭션 레벨 testbench 개발을 위하여 C/C++ 의 구조, 포인터, 클래스, 상속, 멀티 쓰레드, 이벤트, 세마포어등 많은 특성들을 가져옴
assertion 기반 검증은 SystemVerilog Assertions ( SVA ) 언어를 사용

## Slide 43
5.1.3 SystemVerilog 와 SystemVerilog 단언 (1)
Example 10.13 : request-acknowledge 순서
( 파라미터 신호로 정의되어 있어 다수의 특성을 재사용 가능)
sequence req_ack ( req, del, ack );
// ack occurs within 1 to 3 cycles after req
(req ## [1:3] ack;
endsequence
## [1:3] 표기는 연관된 클럭이 1 – 3 사이클임을 표시
sequence 내부에 동적 지역 변수를 선언해서 sequence 의 현재 실시동안 유효

## Slide 44
5.1.3 SystemVerilog 와 SystemVerilog 단언 (2)
Example 10.14 : 파이프라인 레지스터의 I/O 행동
( 깊이가 16인 파이프라인)
sequence pipe_operation
int x;
(write_en, (x = data_in ) ) |→ ##16 ( data_out == x )
endsequence
sequence 초기에 지역 변수 x 에 입력값을 보관
16 사이클후에 data_out 값과 x 를 비교

## Slide 45
5.1.3 SystemVerilog 와 SystemVerilog 단언 (3)
Example 10.15 : 인수화된 ( parameterized ) 특성 선언
( concurrent assertion 을 사용)
property mutex ( clk, reset_n, a, b );
@(posedge clk) disable iff (reset_n)
(! (a & b ) )
Endproperty
Assert_mutex:
Assert property (mutex ( clk_a, master_reset_n, write_en, read_en) );
disable iff 절은 reset_n 신호가 동작할 때, 그특성을 사용불가로 만드는 mutex 특성을 의미
write_en 과 read_en 은 동시에 작동할 수 없다.

## Slide 46
5.2 도메인에 특화된 시스템 언어
5.2.1 Synchronous 언어
Esterel 은 동기방식 reactive 시스템의 설계를 위한 프로그래밍 언어
정교한 clocking , 예외처리 기법을 포함하는 다수의 프로세서들을 병렬 합성하기 위한 제어 측면을 기술
잘 정의된 semantics 를 연관된 컴파일러가 자동으로 소프트웨어 모듈에 대한 C 코드를 생성
하드웨어 모듈에 대해서는 FSM 을 구현하는 boolean gate 레벨의 netlists 을 생성
표준 시뮬레이션 또는 모델 검사는 합성된 FSM 에서 수행
Synchrony hypothesis 는 무한대로 빠르게 작동할 수 있다고 가정

## Slide 47
5.2.1 동기식 언어
Example 10.16 : 주석화된 어플리케이션 코드
( deadline constraint 를 사용)
1 loop
2 await A; %{# Y = clock (last A) %}
3 call F ( ); % {# Fmin < CPU < Fmax %}
4 %{# 0 < clock ( last A ) < d1 %}
5 End loop
6 ||
7 loop
8 await B;
9 call G ( ); % {# Gmin < CPU < Gmax %}
10 %{# 0 < Y < d2 %}
11 End loop
함수 F 는 사건 A 가 도착한 후 d1 시간 단위 이내에 끝난다.
함수 G 는 사건 A 가 도착한 후 d2 시간 단위 이내에 끝난다.
이러한 제한조건은 라인 4 와 10 에 명시,
함수 F 와 G 의 소요되는 실행시간은 라인 3 과 9 에 제시

## Slide 48
5.2.2 Hybrid 시스템용 언어 (1)
디지털과 아날로그 컴포넌트의 상호 연결을 요구
자동차 제어기, 항공기 시스템, 로봇 시스템, 제어공장 제어기 등
안전 ( safety ) 에 민감하고 검증에 관심 고조
고전적인 제어 이론적 ( control-theoretic ) 방법과 오토마타 기반의 방법으로 검증 방식을 구분
제어 이론 방식은 MATLAT 기반 도구와 Simulink / Stateflow 모델링 언어가 범용화
아날로그 영역을 모델링하는 표준 제어 공학 컴포넌트
디지털 제어기를 모델링하는 Statechart-like 언어
MATLAB 은 미분방정식으로 표기되는 연속적인 행위에 대한 분석, 최적화, 시뮬레이션에 사용
오토마타 기반 방식은 temporal logic 으로 표시되는 특성들을 보존하는 Hybrid 시스템의 디지털 추상화에 사용
많은 model checker 들이 있는데, 예) Hytech, Uppaal, Kronos, Charon

## Slide 49
5.2.2 Hybrid 시스템용 언어 (2)
정확성 ( correctness ) 요구는 bad state 의 집합을 피하고 모델링 언어 자체 구문을 사용하여 명시
model checker 는 모든 도달가능한 states 이 안전하다는 것을 조사하기 위하여 정확한 또는 적절한 도달성 ( reachability ) 분석을 수행
모델링과 분석 도구들 간에 공유할 수 있는 Hybrid Systems Interchange Format ( HSIF ) 표준 추구

## Slide 50
문 제
설계 검증 방법중 simulation-based verification 과 formal verification 의 차이점은?
시뮬레이션은 하드웨어와 소프트웨어의 기능 검증을 하는 것이다. DUV 에 input stimuli 를 제공하여 output response 의 정확성을 점검하는 것이 시뮬레이션 기반 검증방법이다.
시뮬레이션과 대조적으로, formal verification 는 모든 가능한 입력 시나리오에 대하여 주어진 명세를 기준으로 DUV 의 공식적 수학 모델이 정확함을 점검하기 위하여 static 분석을 수행한다.
SoCs, 임베디드 시스템들의 시스템 차원의 검증에 필요한 것은 ?
시스템의 복잡성 증가현상에 대한 해법이 필요하다. 상위 레벨에서의 abstraction 을 설계
할 수 있는 Modeling 언어가 필요하다. UML 은 object-oriented 방식으로 실시간 임베디드 시스템 설계에 사용되고 있다. 또한, 트랜잭션 기반 testbench 를 개발하기 위하여 verification library 가 필요하다.